## Slide 1
ANALYSE VIBRATOIRE & MAINTENANCE PRÉDICTIVE
Un modèle qui marche sur banc d'essai
et s'effondre en atelier.
Ce projet mesure cet écart au lieu de le cacher — défauts usinés (laboratoire) contre défauts nés d'un vrai vieillissement mécanique (terrain).
Patrice Duclos
Lead Data / Data Analyst — Lyon

## Slide 2
LE PROBLÈME
Le mur entre le banc d'essai et l'atelier
Banc d'essai / laboratoire
Défauts usinés (perçage, électroérosion) — reproductibles, contrôlés, faciles à collecter en volume.
F1 macro ≈ 0.74
Atelier réel
Défauts nés d'un vrai vieillissement mécanique — c'est le cas qui compte, et celui qu'on ne mesure presque jamais.
Écart non mesuré = risque caché
La plupart des démonstrations de détection de défaut s'entraînent ET se testent sur les mêmes conditions de laboratoire. Ce projet fait l'inverse : il chiffre l'écart.
02

## Slide 3
POSITIONNEMENT
Pourquoi ce projet est différent
Features physiques, pas boîte noire
BPFO/BPFI/BSF/FTF, analyse d'enveloppe, kurtogramme — une raie à 46 Hz s'explique devant un chef d'atelier.
Le coût du capteur compte
Vibration (accéléromètre) vs courant moteur, déjà présent sur tout variateur — zéro capteur à installer si le courant suffit.
La généralisation est le résultat
Pas "quel F1 sur ce dataset" mais "qu'est-ce qui casse quand le contexte change", écart chiffré.
Rigueur avant tout
Split par entité physique, baseline obligatoire, discipline "0 mock" — aucune valeur non sourcée.
~20 ans en distribution industrielle B2B, dont le déploiement terrain de solutions IoT de maintenance prédictive avec IFM, Schaeffler et SKF.
03

## Slide 4
MÉTHODOLOGIE
La discipline qui protège les résultats
Split par entité physique
Jamais par fenêtre de signal — sinon la même bague fuite entre train et test, accuracy trompeuse.
Évaluation cross-condition
Un modèle qui apprend la charge plutôt que le défaut s'effondre ici — testé exprès.
Baseline obligatoire
Un seuil simple, sa matrice de confusion. Si un modèle complexe ne le bat pas franchement, c'est ça qu'on publie.
F1 macro, pas accuracy
Déséquilibre de classes systématique sur les données de dégradation progressive.
04

## Slide 5
ÉVOLUTION
Où le projet est allé
Socle de données
Paderborn ingéré, géométrie vérifiée
FAIT
Features & baseline
Indicateurs temporels, GBM, MLflow
FAIT
Le vrai test
Généralisation artificiel → réel
EN COURS
Extension simulation
Factory Twin labellisé
ENGAGÉ
Dashboard & outils
11 onglets, alertes, correction
ENGAGÉ
05

## Slide 6
RÉSULTATS — PHASE 2, INTRA-CONDITION
Les chiffres publiés à ce jour
F1 MACRO
0.682
± 0.158
Baseline seuil (kurtosis)
F1 MACRO
0.738
± 0.208
Gradient boosting (vibration seule)
F1 MACRO
Chevauchement
intervalles se recouvrent
Vibration vs courant vs fusion
Lecture honnête
Les écarts-types sont volontairement affichés à côté des moyennes : avec 32 roulements, un chiffre seul sans intervalle serait trompeur. Pas de conclusion tranchée sur l'argument coût capteur à ce stade.
06

## Slide 7
RIGUEUR, EN PRATIQUE
Ce qui a été trouvé en creusant
Géométrie corrigée
n_balls=9 (littérature générique) était faux. PDF constructeur officiel Paderborn : 8 billes. Toutes les fréquences BPFO/BPFI/BSF/FTF recalculées.
Confusion date/asset découverte
Chaque roulement testé sur UN SEUL jour calendaire — asset_id, date d'essai et origine du défaut largement confondus. Documenté, pas caché.
Anomalie kurtosis assumée
Kurtosis brute inversement corrélée à la sévérité du défaut sur ce dataset (sain > artificiel > réel) — un résultat honnête, pas maquillé.
Chercher la fuite avant de rapporter un résultat qui paraît trop beau — la règle qui structure tout le reste.
07

## Slide 8
OUTIL
Un dashboard pour voir, pas juste calculer
Mon usine
Équipements
Indicateurs
Vitesse
Historique
Alertes
Journal maintenance
Résultats modèles
Comprendre
Factory Twin
Spectre
Streamlit + TimescaleDB + MLflow — navigation temporelle par roulement, seuils entraînés, spectre réel annoté, cause probable sourcée, correction avec journalisation.
08

## Slide 9
STATUT
Où en est le projet aujourd'hui
Phase 3 — généralisation artificiel → réel
Kurtogramme consensus corrigé (bug de bord STFT résolu) — validation sur 32 roulements en attente
EN COURS
CI/CD
GitHub Actions — tests automatisés, Postgres réel, pipeline ML bout-en-bout vérifié
OPÉRATIONNEL
Détection de valeurs impossibles
Bornes mathématiques vérifiées (crest factor, kurtosis) — 0 violation sur 30 708 features réelles
FAIT
Base de connaissance diagnostic réducteurs
Détérioration de dent, manque de lubrification — sourcé, lié au code
FAIT
09

## Slide 10
FEUILLE DE ROUTE
La suite
01
Terminer Phase 3
Le résultat principal du projet — écart artificiel → réel, chiffré et expliqué
02
Restitution honnête
Y compris ce qui n'a pas marché — figures annotées, matrices de confusion
03
Publication du dataset
Hugging Face — parquet, dataset card, géométrie des roulements
04
Trajectoire d'interopérabilité
Au-delà du portfolio — OPC-UA, MQTT, AAS — conditionné à un déclencheur réel
10

## Slide 11
Merci.
Un score élevé sur un dataset archi-connu n'intéresse plus personne — l'écart mesuré, expliqué et assumé, si.
patrice.noel.duclos@gmail.com
github.com/PDUCLOS/MLindustrial